ОКП РБ     25.99.29.530

СТВОЛЫ ПОЖАРНЫЕ РУЧНЫЕ НОРМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

П А С П О Р Т

БФИП 635636.008 ПС

Сертификат соответствия № ЕАЭС BY/112 02.01.033 00088. Срок действия до 23.12.2025г.

# Описание

1.1  Стволы  пожарные ручные нормального давления (далее стволы),  предназначенные для формирования  и направления сплошной струи воды, а также струй водных растворов огнетушащих веществ  при тушении пожаров.

Стволы  применяются для комплектации  пожарных кранов (ПК), устанавливаемых в отапливаемых помещениях. Стволы обеспечивают подачу воды и водных растворов огнетушащих веществ при давлении перед стволом до 2,0 МПа.

1.2 Вид климатического  исполнения  -  УХЛ 4 по  ГОСТ 15150-69.

1.3 В условное обозначение ствола  входит: тип ствола – РС;  условный проход – 50; обозначение конструктивного вида (применение проволоки методом «навязки») – 01 (применение соединительной головки не обозначается); обозначение материала - А (алюминиевый сплав); обозначение ТУ.

Пример записи условного обозначения  ствола конструктивного вида -01 (применение проволоки методом «навязки»):    «РС-50.01А  ТУ BY 500059277.037 – 2020»;

то же конструктивного вида с соединительной головкой:  «РС-50А ТУ BY 500059277.037 – 2020»

2     Основные технические характеристики.

2.1  Основные размеры и технические параметры  указаны  в таблице 1  и на рисунке 1.

Таблица 1

| Наименование параметра | С Т В О Л |
| --- | --- |
|  | РС-50А | РС-50.01А |
| 1 Условный проход, DN | 50 |
| 2 Давление рабочее, МПа | 0,4…0,6 |
| 3 Расход сплошной струи, л/с, не менее | 2,7 |
| 4 Дальность сплошной струи, м, не менее | 30 |
| 5 Масса, кг, не более | 0,285 | 0,145 |
| Примечания: - значения показателей для п.3 и 4 приведены при давлении 0,4+0,05 МПа; - дальности струй (п.4) приведены при расположении ствола под углом 30º к горизонту на высоте 1м от насадка до испытательной плоскости. |

2.2 Соединительная головка ствола РС-50А  смыкается с соединительными головками по

ГОСТ Р 53279  одного типоразмера.

2.3  Материал стволов  -  АК7  или АК12  по ГОСТ 1583,  уплотнение – кольцо резиновое

типа КН .

2.4  На стволах нанесена следующая маркировка:

- товарный знак изготовителя и наименование   страны изготовителя;

- условное обозначение (без указания ТУ);

- рабочее давление (0,4…0,6 МПа);

- год выпуска, каждый последующий год обозначен точкой.

Ствол РС-50А                                                         Ствол РС-50.01А

Рисунок 1. Стволы РС

Производитель оставляет за собой право вносить изменения  в конструкцию, не влияющие на заявленные

технические характеристики стволов.

2.5  Показатели надёжности:

- срок хранения - 5 лет с даты изготовления;

- полный срок службы - 10 лет.

# 3  Комплектность

В комплект  поставки  входит:

- ствол (без плечевого ремня);

- паспорт.

Допускается комплектовать одним паспортом упаковочную единицу (ящик)   по согласованию с заказчиком.

# 4 Гарантии изготовителя

Гарантийный срок хранения  -  3 года.

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня ввода в эксплуатацию.

5  Свидетельство о приемке

Стволы РС - 50 ______________соответствуют     ТУ BY 500059277.037 – 2020  и признаны годными для эксплуатации.

М.П.  _____________________            _______________                        __________________

(подп.)                                        (месяц, год)                                  (упаковщик)

6  Сведения об упаковывании

Стволы упакованы в ящики из гофрированного картона.

Условия транспортирования и хранения - по группе 2 (С) ГОСТ 15150-69.

7  Сведения об утилизации

7.1  По истечению  срока службы стволы не наносят вреда здоровью  людей и окружающей среды.

7.2  Утилизация стволов  в соответствии с правилами, действующими в эксплуатирующей организации.

#### Адрес  изготовителя: Унитарное предприятие «Цветлит»,  230015, г. Гродно, ул. Дзержинского, 94,

#### факс (0152) 56-98-39;     e-mail: sbyt-zwetlit@mail.ru

#### Более подробную информацию Вы можете получить на нашем официальном сайте:

#### http://www. zwetlit-grodno.by/

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК! Продукцию предприятия приобретайте у официальных представителей указанных на нашем сайте, либо у предприятия-изготовителя.

Мы рады, что Вы выбрали продукцию нашего предприятия